|  | Общество с ограниченной ответственностью e-mail: info@pkbuna.ru веб-сайт: www.pkbuna.ru, www.пкбюна.рф | тел.: (495) 728-33-94 тел.: (495) 616-65-30 факс: (495) 616-63-02 |
| --- | --- | --- |
| лист 1/1 | ПОЛУПРИЦЕПЫ ЦЕМЕНТОВОЗЫ | 15.08.2011 |
| эскиз | технические характеристики | цена (руб.) |
|  | мод. 964803 ― объем – 13,6 м3, г/п 15 тн, масса 5,65 тн, 7750 х 2500 х 3560 мм, нагрузка на С.С.У. – 8,95 тн, двухосная рессорная подвеска (оси КамАЗ). | 1 290 000 |
|  | мод. 964802 ― объем – 16,5 м3, г/п 18 тн, масса 5,76 тн, 8150 х 2500 х 3560 мм, нагрузка на С.С.У. – 10,44 тн, двухосная рессорная подвеска (оси КамАЗ). | 1 350 000 |
|  | мод. 964807 ― объем – 17,8 м3, г/п 20 тн, масса 5,82 тн, 8434 х 2500 х 3560 мм, нагрузка на С.С.У. – 10,58 тн, двухосная рессорная подвеска (оси КамАЗ). | 1 380 000 |
|  | мод. 964801 ― объем – 25 м3, г/п 27 тн, масса 7,5 тн, 10000 х 2500 х 3750 мм, нагрузка на С.С.У. – 14,7 тн двухосная рессорная подвеска (оси КамАЗ). | 1 670 000 |
|  | двухосная односкатная пневмоподвеска с осями BPW. | 1 830 000 |
|  | мод. 964824 ― объем – 25 м3, г/п 26,7 тн, масса 8,3 тн, 9980 х 2500 х 3600 мм, нагрузка на С.С.У. – 11 тн, трехосная односкатная пневмоподвеска с осями BPW. | 2 200 000 |
|  | мод. 964809 ― объем – 33,5 м3, г/п 35 (29*) тн, масса 8,84 тн, 11790 х 2500 х 3750 мм, нагрузка на С.С.У. – 14,7 тн, трехосная односкатная пневмоподвеска с осями BPW. | 2 580 000 |
| Полуприцепы с цистернами из алюминиевого сплава |
|  | мод. 964823 ― объем – 20 м3, г/п 22 тн, масса 3,56 тн, габариты 7610 х 2550 х 3950 мм, нагрузка на С.С.У. – 8,0 тн, трёхосная односкатная пневмоподвеска с осями BPW. | 2 580 000 |
|  | мод. 964822 ― объем – 24 м3, г/п 26 тн, масса 3,98 тн, габариты 8020 х 2550 х 3950 мм, нагрузка на С.С.У. – 9,5 тн, трёхосная односкатная пневмоподвеска с осями BPW. | 2 640 000 |
|  | мод. 964816 ― объем – 27м3, г/п 29,7 тн, масса 4,25 тн, габариты 9237 х 2550 х 3815 мм, нагрузка на С.С.У. – 9,95 тн, трёхосная односкатная пневмоподвеска с осями BPW. | 2 640 000 |
|  | мод. 964818 ― объем – 34 м3, г/п 35 (33*) тн, масса 4,25 тн, габариты 9300 х 2550 х 3950 мм, нагрузка на С.С.У. – 12,63 тн, трёхосная односкатная пневмоподвеска с осями BPW. | 2 830 000 |
|  | мод. 964830.1 (подъёмная) ― объем – 35 м3, г/п 35 (33*) тн, масса 4,4 тн, габариты 10350 х 2550 х 3500 мм, нагрузка на С.С.У. – 14,3 тн, трёхосная односкатная пневмоподвеска с осями BPW. | 2 800 000 |
|  | мод. 964830.2 (подъёмная) ― объем – 35 м3, г/п 35 тн, масса 5,1 тн, габариты 10350 х 2550 х 3500 мм, нагрузка на С.С.У. – 12,1 тн, трёхосная односкатная пневмоподвеска с осями BPW. | 3 040 000 |

Компрессорная установка монтируется на полуприцепе. Опоры - JOST или HAACON (Германия).

Примечание:

(*) – грузоподъёмность полуприцепа из расчёта разрешённой нагрузки на одну ось в соответствии с инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации.

| Стоимость дополнительного оборудования (руб.) ** |
| --- |
| 1. | Компрессорная установка ВР-8/2,2 (компрессор роторный-Россия) с приводом от эл./дв. | 107 000 |
| 2. | Компрессорная установка XK-12 (компрессор винтовой-Великобритания) с приводом от эл./дв. | 540 000 |
| 3. | Компрессорная установка XK-18 (компрессор винтовой-Великобритания) с приводом от эл./дв. | 615 000 |
| 4. | Компрессорная установка Bulkline 650 (компрессор винтовой-Великобритания/Германия) с приводом от дизеля Deutz | 844 000 |
| 5. | Компрессорная установка CG600 Light (компрессор винтовой-Германия) с приводом от эл./дв. | 548 000 |
| 6. | Компрессорная установка CS700 Light (компрессор винтовой-Германия) с приводом от эл./дв. | 625 000 |
| 7. | Компрессорная установка CS1050 Light (компрессор винтовой-Германия) с приводом от эл./дв. | 712 000 |
| 8. | Компрессорная установка CG600 DP-belt (компрессор винтовой-Германия) с приводом от дизеля Deutz | 850 000 |
| 9. | Подъёмная передняя ось для ППЦ с пневмоподвеской | 54 000 |
| 10. | Задняя поворотная ось для ППЦ с пневмоподвеской | 228 000 |
| 11. | Автоматическая система TEBS-E WABCO подъёма задней оси для уменьшения радиуса поворота | 67 000 |
| 12. | Комплектация автошинами MICHELIN 385/65R22,5 XTE3 для ППЦ с пневмоподвеской | 54 000 |
| 13. | Место под второе запасное колесо сзади | 52 500 |

(**) – Пожалуйста, уточняйте стоимость дополнительного оборудования.