Aвторы:

В. И. Хлудеев                                                                    А. Н. Ефременко

к-т. техн. наук                                                                   к-т. физ-мат.наук

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МОДУЛИ (ЭСбМ) ДЛЯ ПНЕВМОКАМЕРНЫХ НАСОСОВ.

1.  ВВЕДЕНИЕ.

Предприятия РФ имеют  в значительной своей части промышленное оборудование  60÷70- х годов выпуска, замена которого современным оборудованием  требует больших капитальных  затрат  и длительных сроков окупаемости, в том числе необходимо  переобучение персонала.  Указанные причины затрудняют  внедрение новых технологий из-за высокой стоимости начальных затрат и, как правило, приводят  в среднесрочном периоде к росту себестоимости выпускаемого предприятием конечного продукта.

Развитие промышленного производства ориентируется не только на применение новых машин и технологий, но может осуществляться при более низких начальных затратах путем модернизации существующего оборудования. Модернизация предполагает улучшение существующих  параметров производительности оборудования при одновременном снижении удельных затрат по электроэнергии на 1 тонну выпускаемой продукции,  т.е. направлена на энергосбережение и снижение себестоимости.  Снижение энергозатрат  путем модернизации существующего оборудования, как результат применения современных технологий;  – это  технологии энергосбережения, которые в ряде случаев дают впечатляющие результаты.

Одним из направлений  деятельности  ООО «Технологии энергосбережения» (официальный сайт www.tes31.ru)  является  производство и внедрение  энергосберегающих  модулей  ЭСбМ  для пневматических камерных насосов, которыми осуществляется транспортировка различных сыпучих материалов: цемент,  известь, глинозем, шамот, пропанты, апатитовый концентрат, фосфориты, золошлаки, колосниковая пыль доменных печей, осажденная пыль электрофильтров, сухие смеси, гранулированные материалы и др. Технология ЭСбМ запатентована ООО «ТЭС», внедрена на ряде предприятий и позволяет в 2 раза сократить затраты по электроэнергии при транспортировке сыпучих материалов.

2.  ТЕХНОЛОГИЯ  ЭСбМ.

Как известно, камерный насос представляет собой один или несколько сосудов, оборудованных загрузочным патрубком, с плотно закрывающимся клапаном, герметизирующим сосуд после загрузки, и разгрузочным устройством, обеспечивающим интенсивное разрыхление и выдачу аэрированного материала в транспортный трубопровод. Материаловоздушная смесь под действием перепада давления перемещается к месту разгрузки [1].

Технология ЭСбМ [2] обеспечивает оптимальную (в зависимости от физико-механических свойств  материала, параметров трассы материалопровода) концентрацию материаловоздушной смеси непосредственно в камере насоса, которая без изменения термодинамических параметров поступает в материалопровод и сохраняет стабильность при транспортировке. ЭСбМ относится к нагнетательным установкам, работающим по принципу перемещения материалов в потоке воздуха, и применяется для транспортировки порошкообразных и мелкозернистых материалов.  ЭСбМ – это модуль встраиваемый в пневмокамерный насос, который позволяет устойчиво работать при пониженном давлении и пониженном удельном расходе транспортирующего агента (количестве кубических метров сжатого воздуха в пересчете на нормальные условия, отнесенные к тонне материала) за счет уменьшения сопротивления среды.  Для ЭСбМ камера насоса перестает быть сосудом для вытеснения материала воздухом, а становится камерой интенсивного быстропротекающего процесса перемешивания во всем объеме.

ЭСбМ обеспечивает 2-х кратное снижение расхода сжатого воздуха за счет специально подобранной системы турбулентных воздушных потоков в объеме камеры, создающих максимально возможную для данного материалопровода концентрацию смеси, которая без затруднений поступает в приемный склад (силоса, бункер).

Рассчет экономической эффективности выполняемой реконструкции камерных насосов:

3.Экономия электроэнергии при производстве сжатого воздуха, после установки  ЭСM на ПКН:

Ээл.эн=Ки × Тгод×QH × (Рдо  - Рпосле) × q  КВтчас,  где:

Ээл.эн - годовая экономия электроэнергии в КВтчас;

Ки - коэффициент использования оборудования;

Тгод - годовой баланс рабочего времени 365 дней × 24 ч.

QH - производительность камерного насоса.

Рдо -расход сжатого воздуха на транспортировку 1 т материала камерным насосом до реконструкции;

Рпосле - расход сжатого воздуха на транспортировку 1 т материала камерным насосом после реконструкции;

q - удельный расход электроэнергии на производство 1 м3 сжатого воздуха.

Экономический эффект в рублях:

Эруб=Ээл.эн ×Цэл.эн (руб.),  где  Цэл.эн - цена 1 КВтчас для предприятия.

Целесообразность внедрения технологии энергосберегающих модулей (ЭСбМ)

на примере годовой экономии холдинга:

Удельные затраты электроэнергии на производство  1 м3 сжатого воздуха (КВтчас/м3), для   заводов РФ:  1 м3= 0,1 КВтчас.

Выполним расчет годовой экономии  электроэнергии – Ээл.эн, для  2-х камерного ПКН ТА-29 с удельным расходом 100 м3/т. и производительностью 60 т/час, после установки ЭСбМ:

Ки =0,81 ; QH = 60 т/час   ; Рдо = 100 м3/т ;   Рпосле = 50 м3/т  ; q =0,1 КВтчас/м3

Ээл.эн = 0,81×365сут×24час×60т/час×(100м3/т50м3/т)×0,1КВтчас/м3= 2 128 680 КВтчас/год.

Цена  электроэнергии  для  промышленных  предприятий  в  настоящее  время  составляет      1 КВтчас =  2,2 руб, т.е. в стоимостном выражении годовая экономия электроэнергии от установки  ЭСбМ на ПКН:

Эруб = Ээл.эн × 2,2 руб/КВтчас=2 128 680 КВтчас/год× 2,2 руб/КВтчас= 4 683 096 руб/ год

Стоимость  ЭСбМ для 2-х камерного ТА-29, (включая обследование, инжиниринг, изготовление,  шеф-монтаж, авторский надзор и пусконаладку оборудования) – 1 500 000 руб.

Срок окупаемости ЭСбМ:  12 месяц. × 1.5/4,68 = 4 месяца.

Гарантия на ЭСбМ - 1 год, при выполнении правил эксплуатации.

Срок службы ЭСбМ – 5 лет.

Внедрение ЭСбМ обеспечивает снижение себестоимости конечного продукта на 11,0   руб./т, за счет экономии электроэнергии при перекачке сыпучих материалов:

(100 м3/т - 50 м3/т)×0,1 КВтчас/м3×2,2 руб./КВтчас = 11,0 руб./т.

Холдинг с объемами годовой перекачки сыпучих материалов в  10 млн.т. с долей ПКН - 85% и фуллеров (пневмовинтовых насосов) -15% ,

экономит  на внедрении ЭСбМ: 10 млн.т.×0,85×11,0 руб/т = 93,5 млн.руб/год

4.  СЛАЙДЫ с мест установки ЭСбМ

Монтаж энергосберегающих модулей (ЭСбМ) на 2-х камерных ПКН К-1955 и ТА-29

ПРУП «Кричевцементошифер», Белоруссия, 2006 год.

Монтаж энергосберегающего модуля  (ЭСбМ) на ПКН ТА-28

ОАО «Ангарскцемент», РФ, 2009 год.

Результаты замеров работы ЭСбМ (монитор машиниста цем. м-ц.) на 2-х камерном ПКН цем. м-цы №5 ПКН К-1955, ЗАО  «Осколцемент», 2008 год.

5.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключительной части остановимся на преимуществах технологии ЭСбМ, которые получены в практике их применения в период с 2004 г. по 2009 г ООО «Технологии энергосбережения» вся подробная информация размещена на сайте www.tes31.ru

Преимущества от ЭСбМ на практике:

А) Из эксплуатации полностью или частично выводится  компрессорное оборудование   без потери производительности  ПКН, закупка новых дорогостоящих компрессоров и запчастей  к ним - не требуется.

В) Реконструкция  ПКН проводится в течении одной рабочей смены (8-10 часов),т.е. без длительной остановки процесса производства.

С) Осушка воздуха для работы энергосберегающих модулей за счет использования «НОУ-ХАУ» - не требуется.

D) Простота обслуживания камерных насосов после реконструкции снижает затраты на их эксплуатацию и не требует  переобучения рабочего персонала.

Все сопла аэрационной системы для ЭСбМ производства ООО «ТЭС» выполненны из  высокопрочных легированных сталей с применением  плазменной технологии термообработки,  сопла аэрации взаимозаменяемы и сделаны съемными для удобства обслуживания.

ЭСбМ неприхотлив в обслуживании, надежен и стабилен в работе.

E) Существенные преимущества  ЭСбМ перед зарубежными фирмами - удельный расход сжатого воздуха на 1 т. цемента   ниже вдвое, цена ниже в 5-6 раз, поэтому окупаемость вложений на ЭСбМ  составляет 4-5 месяцев.

6.ЛИТЕРАТУРА

1. Пневмотранспортное оборудование. Справочник. Под ред. М.П. Калинушкина. «Машиностроение», Ленинградское отделение, 1986 г., 286 стр.

2.  А.Н. Ефременко, В.И. Хлудеев. Патент на изобретение  RU №23120808 от 24.03.2006 г.

3. Отзывы о работе ЭСбМ .

ОРДЕНА  ТРУДОВОГО  КРАСНОГО  ЗНАМЕНИ

открытое акционерное общество

«АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГОРНЫЙ КОМБИНАТ»

(ОАО «АНГАРСКЦЕМЕНТ»)

Россия 665809 г. Ангарск                       ИНН 3801008180                     ст. Китой-Комбинатская

Иркутской обл.                                        КПП 380101001                                   ВСЖД код 932103;

Тел. приемной: (3955)  508-601              р/сч. 40702810918310100431    ОАО «Ангарскцемент»

Факс приемной: (3955)  508-604            к/сч. 30101810900000000607                               код 3745

Тел. сбыт:(3955) 508-640,641,642,643    Байкальский банк СБ РФ

ОМТС: (3955) 508-650,651                      г. Иркутск ОСБ 7690 г. Ангарск

mail: acgk@angcem.ru                             БИК 042520607

ОКОНХ 16112 ОКПО 00282783

ОКВЭД 26.51

ОГРН 1023800524330

№ 02-600

От  30.06.09 г.

Директору

ООО «Технологии энергосбережения»

Ефременко С. Н.

ОТЗЫВ

В феврале этого года нами было установлено оборудование на пневмокамерном насосе ТА-28, разработанное  ООО «Технологии энергосбережения».  После   модернизации  пневмокамерного  насоса ТА-28  были проведены ряд испытаний  с 21.02.2009 г. по 08.03.2009 г.   Из приведенных испытаний и замеров видно, что расход сжатого воздуха на одну тонну цемента уменьшился на 45 %, при этом производительность пневмокамерного насоса не снизилась.

Технический директор                                                  К. Г. Лосевской

Директору

ООО «Технологии энергосбережения»

Ефременко С. Н.

22.07.2009г. №  11-82                 _

На № ____________ ад __________

О Т З Ы В

В цехе помола предприятия установлены и эксплуатируются 5 цементных мельниц размерами: одна мельница 3,2х14 м, четыре мельницы 3х14 м, производительностью от 48-56 т цемента /час. Две цементные мельницы оснащены 2-мя пневмокамерными насосами ТА-29 каждая (внутренний диаметр камеры – 1 800 мм) и три цементные мельницы оснащены 2-мя пневмокамерными насосами К-1955 каждая (внутренний диаметр камеры – 1 600 мм). Удельный расход воздуха по цеху помола до проведения модернизации пневмокамерных насосов составлял 70 м3/т цемента.

После модернизации пневмокамерных насосов, произведенной ООО «Технологии энергосбережения», РФ, г. Белгород, внутри банки насоса удалось снизить удельный расход воздуха почти в 2 раза. В настоящее время удельный расход воздуха в цехе помола составляет до 30 м3/т цемента, что позволило существенно снизить расход электроэнергии на выработку сжатого воздуха.

Работа по модернизации пневмокамерных насосов была начата на предприятии в 2005 году, тогда была проведена модернизация одной из мельниц. В течении последующих полутора лет был проведен анализ работы пневмокамерных насосов этой мельницы и получены положительные результаты в плане снижения расхода воздуха и соответственно снижения расхода электроэнергии на его выработку. После чего в декабре 2006 года были модернизированы пневмокамерные насосы на остальных 4-х мельницах. Оборудование пневмокамерных насосов производства ООО «Технологии энергосбережения» в эксплуатации надежны и не требуют значительных затрат в обслуживании.

Главный энергетик                                               А. В. Чернов

Россия, 308015, Белгород,					        Закрытое Акционерное Общество                                                                            ул. Сумская, площадка Цемзавода                                                           «Белгородский цемент»

Тел./факс: (4722)32-20-74

05.09.2008 г.  №______                                                         Руководителю Департамента

на  №______от___                                                                производства и перспективного

развития ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

И.М. Тынникову

СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МОДУЛЕЙ  для ПКН ТА-29, которые находятся в эксплуатации на ЗАО «Белгородский цемент» с 01.01.2005 г. по 01.09.2008 г.

| № цементной мельницы | Производит. часовая ПКН | Удельный расход воздуха ПКН до модернизации | Удельный расход воздуха ПКН после модернизации | Экономия удельных затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по сжатому воздуху | по электроэнергии |
| №3 Ø2,6×13 м | 25 т/час | 80 м3/т | 36 м3/т | 44 м3/т | 4,4 КВт час/т |
| №5 Ø2,6×13 м | 25 т/час | 80 м3/т | 36 м3/т | 44 м3/т | 4,4 КВт час/т |
| №6 Ø2,6×13 м | 25 т/час | 80 м3/т | 36 м3/т | 44 м3/т | 4,4 КВт час/т |
| №10 Ø3×14 м (сепаратор) | 50 т/час | 120 м3/т | 50 м3/т | 70 м3/т | 7 КВт час/т |
| №11 Ø3,2×15 м | 50 т/час | 100 м3/т | 50 м3/т | 50 м3/т | 5 КВт час/т |
| №13 Ø3 .2×15 м | 60 т/час | 120 м3/т | 60 м3/т | 60 м3/т | 6 КВт час/т |
| №14 Ø3,2×15 м | 60 т/час | 120 м3/т | 60 м3/т | 60 м3/т | 6 КВт час/т |

Зам. генерального директора-

технический директор                                                                                                   В.И. Хлудеев

# Text boxes

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР»                       213500, Могилевская обл.,г.Кричев, ул.Зеленая, 4.

Тел. приемной 58496, тел. ген.директора 58659

E-mail: kcsh@kcsh.by, WEB: www.kcsh.by

Р/счет 3012201070012 в ОАО «Белагропромбанк» г.Кричева, МФО 153801463, УНН 700179598,

ОКПО 00294837, ОКОНХ 16122

МІНІСТЭРСТВА АРХІТЭКТУРЫ І БУДАЎНІЦТВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ВЫТВОРЧАЕ РЭСПУБЛІКАНСКАЕ

УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА «КРЫЧАЎЦЭМЕНТНАШЫФЕР»

213500, Магілеўская вобл., г.Крычаў, вул.Зяленая, 4.

Тэл.прыемнай 58496, тэл. ген.дырэктара 58659

E-mail: kcsh@kcsh.by, WEB: www.kcsh.by

Р/рахунак 3012201070012 у ААТ «Белаграпрамбанк» г.Крычава, МФО 153801463, УНН 700179598,

АКПА 00294837, ОКОНХ 16122