Предприятие предлагает к поставке сертифицированную алюмосиликатную микросферу. Алюмосиликатная микросфера – это продукт переработки золы, образующейся при сжигании природного каменного угля. Микросферы представляют собой полые сферические частицы диаметром от 50 до 500 мкм со сплошными непористыми стенками, толщина которых от 2 до 10 мкм. Внутренняя полость частиц заполнена в основном азотом и двуокисью углерода.

Уникальная комбинация низкой плотности, малых размеров, сферической формы, высокой твердости и температуры плавления, химической инертности алюмосиликатных микросфер обуславливают их широкое применение в промышленности и строительстве. Области применения алюмосиликатных микросфер включают: 
- нефтяная промышленность: тампонажные материалы для нефтяных скважин, буровые растворы, дробильные материалы, взрывчатые вещества;

- строительство: сверхлегкие бетоны, известковые растворы, жидкие растворы, цементы, штукатурка, покрытия, кровельные и звукозащитные материалы;

- керамика: огнеупорные материалы, огнеупорные кирпичи, покрытия, изоляционные материалы;

- пластиды: нейлоновые, полиэтиленовые, полипропиленовые и др. материалы различных плотностей;

- автомобилестроение: композиты, шины, комплектующие, звукозащитные материалы, грунтовка;

Благодаря тому, что микросферы имеют высокую температуру плавления порядка 1200–1600оC, они широко применяются для производства высокотемпературной изолирующей огнеупорной керамики, а также огнеупорных покрытий. Практически любая техническая проблема, где требуется снижение веса при низкой теплопроводности, может быть решена с применением микросфер.

Преимущества использования облегченных тампонажных растворов с микросферами: 
- низкая плотность, возможность снизить удельный вес цементного раствора до 1,25-1,3 г/см3 (для традиционного облегченного гельцементного раствора 1,52-1,54 г/см3), и как следствие: снижение репрессии на продуктивный пласт, снижение проникновения фильтрата в продуктивную зону пласта, обеспечение заданной высоты подъема цемента; 
- малая усадка раствора, соответственно, улучшение связи пласта с обсадными трубами скважины; 
- легкое смешивание. Облегченный тампонаж можно готовить непосредственно на строящемся объекте, буровой, замешивая микросферы с цементом в сухом виде. Для этого может использоваться любой стандартный смеситель; 
- экономичность. Снижение затрат за счет отказа от технологии двухступенчатого цементирования и уменьшения времени обустройства скважины.

Предлагаемая нами сертифицированная алюмосиликатная микросфера имеет следующие основные показатели по результатам сертификационных испытаний:

- цвет: серый, светло – серый;

- массовая доля воды – 0,05 %;

- насыпная плотность – 400 кг/м3;

- количество всплывших частиц – 98, 7%;

- частиц более 0,5 мм на сите 0,5 мм – отсутствуют;

- диоксид кремния – 60,2 %;

- оксид алюминия – 20,2%;

- оксид железа – 3,61%.

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!